ЗАДАЧА II КУЛП-СД-88

ПОЛЕТЫ НА ПАРЕНИЕ В ДИНАМИЧЕСКИХ ВОСХОДЯЩИХ ПОТОКАХ (ДВП) ОБТЕКАНИЯ
(II разряд)

| Упражнение 1 | Полет для отработки элементов парящего полета в ДВП |
| --- | --- |
| Цель | Отработка элементов техники парения в динамических восходящих потоках обтекания. (ДВП) |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, ровный, встречный. Склон до 100 м, ровный, открытый. |
| Количество | 15 |

В 1-10 полетах отработать вход в ДВП. Разбег выполнять энергично, с целью достижения максимально-возможной скорости.

После отрыва от земли принять полётное положение и выполнить разворот вдоль склона. Вход в ДВП считается отработанным, если обучаемый выполняет разворот на 90о не выходя из зоны действия ДВП.

В 11-20 полетах отработать основы техники выполнения парения в ДВП с постепенным увеличением дистанции полета в восходящем потоке вдоль склона: не менее 50 метров и последующей посадкой перед склоном

В 21-30 полетах отработать разворот на 180о в зоне действия ДВП. Развороты выполнять в направлении от склона. При выводе из разворота учитывать запаздывание параплана в реакции на управляющие перемещения и воздействие ветра на траекторию полета.

Упражнение считается отработанным, если спортсмен выполняет уверенно вход в ДВП, (вправо-влево), проход в зоне ДВП с набором высоты и разворот на 180о (вправо-влево) без выхода из зоны ДВП.

Инструктору, в зависимости от отрабатываемого элемента выбирать местоположение таким образом, чтобы находиться в поле зрения спортсмена при выполнении им наиболее ответственной фазы полёта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- полет и маневрирование вблизи склона на расстоянии меньшем 15 метров запрещается;

- запрещается отрабатывать упражнение при порывистом и неустойчивом по направлению ветре (порывы свыше 2 м/сек, отклонения по направлению свыше 10о от встречного).

| Упражнение 2 | Полет для отработки парения в ДВП |
| --- | --- |
| Цель | Отработать технику и тактику парения в ДВП. |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, ровный, встречный. Склон до 100 м, ровный, открытый. |
| Количество | 20 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Полет выполнять в отведенной зоне парения. В зависимости от характеристик ДВП, летных свойств параплана выбирать скоростной режим парения, обеспечивающий максимальное превышение над склоном. Особое внимание уделять контролю при выполнении разворотов, не допуская непреднамеренного изменения курса в сторону склона.

В полете постоянный анализ интенсивности ДВП по высоте, протяженности и глубине в зависимости от рельефа склона, силы ветра.

При прохождении турбулентности, вызванной аномалиями склона, затянуть стропы управления на 20 % от их хода.

Выполняя развороты на 180о рассчитывать свои действия таким образом, чтобы траектория максимально «вписывалась» в зону ДВП и выход из разворота осуществлялся под острым углом к линии склона.

При планировании задания на полет по данному упражнению учитывать особенности лётных характеристик параплана, фактическую удельную нагрузку для спортсменов лётной группы.

Учебные полеты по данному упражнению (осваиваемые впервые) планировать в период наиболее благоприятных метеоусловий дня.

Во время парящих полетов инструктор должен вести постоянный контроль за действиями спортсменов в воздухе и своевременно подавать команды на исправление ошибок либо прекращение полёта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- парящий полет, маневрирование, выпаривание на расстоянии меньшем 15 метров от склона запрещается;

- выполнение маневров в полете, не связанных с полетным заданием, запрещается;

- запрещается проводить учебные полеты по данному упражнению в период максимального развития термической активности.

| Упражнение 3 | Полет для отработки посадки на уровне старта |
| --- | --- |
| Цель | Отработка техники выполнения посадки на уровне старта |
| Условия | Ветер до 8 м/с, ровный, встречный. Склон ровный, открытый, с плавным перегибом у вершины |
| Количество | 15 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Выполнив старт и набор заданной высоты в ДВП рассчитать свои действия таким образом, чтобы траектория планирования в направлении посадочной площадки обеспечила долёт до нее и выполнение разворота против ветра до высоты не менее 10 метров.

В 1-10 полетах угол траектории планирования к посадочной площадке по отношению к ветру должен составлять не менее 45о.

Контроль скорости осуществлять по величине усилия на стропе управления и по ее положению относительно тела.

При выполнении разворота против ветра не допускать крена свыше 30о.

Закончив разворот, принять вертикальное положение и сохранять до высоты 2-1 метра скорость близкой к наивыгоднейшей, во избежание попадания в область сдвига ветра у земли. В момент касания уменьшить поступательную скорость параплана до нуля, не допуская чрезмерного затягивания строп управления от себя, во избежание опрокидывания.

Посадочная площадка должна быть открытой и не иметь уклона. Минимальные размеры 100 х 100 м.

Посадочная площадка должна быть расположена вне зон турбулентности, вызванных перегибом склона и с учетом обеспечения возможности долета до нее и выполнения предпосадочного маневра на высоте не менее 10 метров.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- запрещается выполнять посадку на уровне старта без достаточного запаса высоты, обеспечивающего безопасный заход на посадку;

- посадочная площадка и линия старта должны располагаться на безопасном расстоянии друг от друга, определяемом исходя из возможностей дельтадрома, количества парапланов, задействованного в полетах, и квалификации спортсменов;

- при отработке упражнения на дельтадромах, имеющих форму холма, запрещается заходить в подветренную зону.

| Упражнение 4 | Полет на заданную продолжительность и максимальный наборвысоты |
| --- | --- |
| Цель | Отработка контрольных нормативов продолжительности полета и техники достижения максимальной высоты в ДВП. |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, ровный, встречный. Склон ровный, открытый. |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Полет выполнять в установленной зоне парения. В полете вести постоянную осмотрительность и контролировать время и высоту полета. Постоянно анализировать характер и интенсивность восходящего потока в зоне парения с целью его максимального использования для набора высоты.

Учитывать, что максимальный набор высоты обеспечивается при скорости полета близкой к экономической.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- осуществляя контроль времени и высоты полета по показаниям приборов не терять осмотрительности в воздухе и контроля над управлением парапланом

| Упражнение 5 | Полет для отработки взаимодействия группы парапланеристов в ДВП |
| --- | --- |
| Цель | Выработка навыков выполнения полётов в составе группы в условиях ДВП. |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, ровный, встречный. Склон ровный, открытый, перепад не менее 30 м. |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Старт производить в порядке, установленном на предполетной подготовке.

В полёте вести постоянную осмотрительность, контролировать движение находящихся в воздухе аппаратов. При выполнении маневров рассчитывать свои действия таким образом, чтобы не оказаться на встречном курсе другого аппарата и не допускать сближения менее установленного.

При взаимном маневрировании в потоке выполнять правила расхождения, учитывая направление сноса спутной струи своего и находящегося рядом аппарата.

Приступать к развороту или изменению высоты полета следует, только убедившись, что этот маневр не создаст помех другим спортсменам, находящимся в воздухе. При непреднамеренном сближении незамедлительно отвернуть в просматриваемую свободную зону.

В 1-3 полетах допускается отрабатывать упражнение в составе 2-х спортсменов.

В 4-6 полетах соответственно не более 3-х.

В последующих полетах количество спортсменов, участвующих в отработке упражнения, устанавливать в зависимости от возможностей дельтадрома, фактических метеоусловий и уровня подготовленности спортсменов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- запрещается произвольно изменять установленное направление движения аппаратов в ДВП;

- при попадании в спутную струю затянуть стропы управления на 20 % от их хода. При необходимости корректировать курс;

- запрещается отрабатывать данное упражнение в условиях термической турбулентности, затрудняющей управление парапланом.

| Упражнение 6 | Полет по маршруту с использованием динамических восходящих потоков |
| --- | --- |
| Цель | Отработка техники и тактики полётов по маршруту с использованием ДВП |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, ровный. Склон ровный, открытый |
| Количество | 10 |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

В зависимости от расположения маршрута на местности таким образом рассчитать свои действия, чтобы выполнить облет поворотных пунктов маршрута (ППМ) в заданной последовательности и с установленной стороны.

В полете вести постоянный анализ характера и интенсивности ДВП с целью более эффективного его использования при прохождении маршрута.

Учитывать при выборе тактики прохождения участков маршрута изменение характера и интенсивности ДВП в зависимости от профиля склона, формы в плане, направления ветра и т.п.

При необходимости облета ППМ, расположенного вне зоны ДВП рассчитать высоту долета таким образом, чтобы обеспечить возврат в ДВП после прохождения ППМ.

В случае потери высоты учитывать, что склоны, имеющие у своего основания небольшой положительный уклон, плавно переходящий в склон, обеспечивают минимальную критическую высоту выпаривания.

Количество ППМ и расположение их на местности устанавливать в соответствии с уровнем подготовленности спортсменов и возможностями дельтадрома, а также фактических метеоусловий.

Упражнение считается отработанным, если спортсмен производит облет установленных ППМ в правильной последовательности и выполняет посадку в пределах посадочной площадки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- выполняя облет ППМ уделять внимание постоянному контролю скорости, а также ведению осмотрительности, не допуская опасного сближения с другими аппаратами, находящимися в районе ППМ.

| Упражнение 7 | Зачетный полет по программе соревнований спортсменов II разряда |
| --- | --- |
| Цель | Выполнение разрядных норм (требований) ЕВСК II разряда. |
| Условия | Ветер до 8 м/сек, ровный, встречный. Склон до 100 м, ровный, открытый. |
| Количество | Согласно ЕВСК и Положению о соревнованиях |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

Зачетные полеты проводятся в условиях соревнований, проводимых согласно Положения о ЕВСК, правил соревнований и Положения о соревнованиях, а также документов, регламентирующих производство полетов на парапланах.